# Měření činného výkonu trojfázového proudu

A: Metodou tří W – metrů

B: Metodou dvou W – metrů

Zadání:   Uvedenou metodou změřte činný výkon v odporové zátěži pro následující druhy zátěže:

a)   zátěž souměrná – ve všech fázích jsou zařazeny stejné spotřebiče,

spínače S11, S21, S31 jsou zapnuty – tím je v každé fázi zařazena jedna žárovka o příkonu 100W; spínače S12, S22, S32 jsou vypnuty

- zátěž nesouměrná I - ve dvou fázích je stejná zátěž, v jedné fázi je zátěž jiná

spínače S11, S21 jsou zapnuty, ostatní jsou vypnuty

c)   zátěž nesouměrná II – v každé fázi je jiná zátěž – všechny spínače jsou zapnuty

Teoretický rozbor:

- Objasněte pojmy: Uf, If, Us, Is, P, Q, S, aritmetický průměr, síťové hodnoty; proveďte matematické vyjádření souvislostí mezi veličinami trojfázového proudu

- Objasněte teorii měření činného výkonu 3 – fázového proudu uvedenou metodou a proveďte matematický rozbor dané metody

- Zdůvodněte, proč při nesouměrné zátěži I protéká proud i ve fázi, v níž není zařazena žádná žárovka

- Uf = fázové napětí, tzn. napětí mezi fází a zemí

If   =  fázový proud

Us = sdružené napětí, tzn. napětí mezi fázemi

P = činný výkon

Q = jalový výkon

S = zdánlivý výkon

aritmetický průměr - provádí se většinou v nesouměrné zátěži u proudů, znamená to sečtení hodnot proudů a následné podělení počtem sčítanců

síťové hodnoty – např. fázový proud + sdružené napětí, hodnoty vyskytující se v síti

Us=*Uf , P=3*U*I*cos( , Q=3*U*I*cos(

- Metoda A:

Výkon je ve všech fázích stejný, jelikož se jedná o souměrnou zátěž. Wattmetry    teoreticky ukazují stejnou hodnotu, odchylka je způsobená chybou přístrojů,měření. Platí tedy: Pw = 3*Pw1  ( Pw = 3*Uf*If*cos(

Metoda B:

Jedná se o tzv. Aronovo zapojení, při němž platí Blondelová věta (n- vodičová

soustava = n-1 W)

Platí tedy: Pw = Pw1 + Pw2   ( Pw1 = 3*Us*If*cos((-30()

Pw2 = 3*Us*If*cos((+30()

- Vlivem nedostatečného odporů prvků, jež jsou na zátěž zapojeny

Pokyny pro měření:

- Po zapojení všech přístrojů proveďte nastavení nul měřících přístrojů

- Po kontrole zapojení vyučujícím proveďte měření pro následující hodnoty

A)   Uf = 150 – 200 – 230 V		B)   Us = 150 – 200 – 230 V

| typ zátěže: | souměrná | nesouměrná I. | nesouměrná II. |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo měření: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 | d | 75 | 100 | 115 | 75 | 99 | 114 | 75 | 99 | 114 |
|  | 2 | d | 75 | 100 | 115 | 75 | 100 | 115 | 76 | 101 | 115 |
|  | 3 | d | 75 | 100 | 115 | 75 | 100 | 115 | 75 | 100 | 115 |
| U | K v1 | V/d | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 |
|  | K v2 | V/d | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 |
|  | K v3 | V/d | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 |
|  | U 1 | V | 150 | 200 | 230 | 150 | 198 | 228 | 150 | 198 | 228 |
|  | U 2 | V | 150 | 200 | 230 | 150 | 200 | 230 | 152 | 202 | 230 |
|  | U 3 | V | 150 | 200 | 230 | 150 | 200 | 230 | 150 | 200 | 230 |
|  | 1 | d | 29 | 35 | 38 | 28 | 34 | 37 | 63 | 73 | 79 |
|  | 2 | d | 28 | 33 | 36 | 28 | 32 | 35 | 53 | 62 | 67 |
|  | 3 | d | 30 | 35,5 | 39 | 25 | 30 | 32 | 51 | 60 | 65 |
| I | K A1 | A/d | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
|  | K A2 | A/d | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
|  | K A3 | A/d | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 | 1/100 |
|  | I 1 | A | 0,29 | 0,35 | 0,38 | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 0,63 | 0,73 | 0,79 |
|  | I 2 | A | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,53 | 0,62 | 0,67 |
|  | I 3 | A | 0,30 | 0,355 | 0,39 | 0,25 | 0,30 | 0,32 | 0,51 | 0,60 | 0,65 |
|  | 1 | d | 21 | 32 | 40 | 19 | 30 | 37 | 42 | 64 | 80 |
|  | 2 | d | 19 | 29 | 37 | 17 | 37 | 33 | 33 | 51 | 63 |
|  | 3 | d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P | K W1 | W/d | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 |
|  | K W2 | W/d | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 | 240/120*1 |
|  | P 1 | W | 42 | 64 | 80 | 38 | 60 | 74 | 84 | 128 | 160 |
|  | P 2 | W | 38 | 58 | 74 | 34 | 54 | 66 | 66 | 102 | 126 |
| cos |  1 | - | 0,965 | 0,914 | 0,9153 | 0,904 | 0,891 | 0,877 | 0,888 | 0,885 | 0,888 |
| cos | 2 | - | 0,904 | 0,848 | 0,893 | 0,809 | 0,843 | 0,819 | 0,819 | 0,814 | 0,817 |
| cos |  | - | 0,9345 | 0,896 | 0,904 | 0,8568 | 0,867 | 0,848 | 0,853 | 0,8495 | 0,8525 |
|  |  1 | ° | 15° 12´ | 23° 56´ | 23° 45´ | 25°18´ | 26° 58´ | 28° 43´ | 27° 22´ | 27° 44´ | 27° 22´ |
|  | 2 | ° | 25° 18 | 28° 30 | 20° 44 | 36° | 32° 32´ | 35° | 35° | 35° 30´ | 35° 12´ |
|  |  | ° | 20° 51´ | 26° 21´ | 25° 17´ | 31° 4´ | 29° 53´ | 32° | 31° 24´ | 34° 50´ | 31° 30´ |
|  | U f | V | 86,6 | 115,5 | 132,8 | 86,6 | 199,36 | 229,3 | 150,6 | 200 | 229,3 |
| síť | U | V | 150 | 200 | 230 | 150 | 115,06 | 132,4 | 86,95 | 115,47 | 132,38 |
| hod. | I | A | 0,29 | 0,345 | 0,3766 | 0,27 | 0,32 | 0,34 | 0,55 | 0,65 | 0,70 |
|  | P | W | 80 | 122 | 154 | 72 | 114 | 140 | 150 | 230 | 280 |
|  | S | VA | 81,59 | 125,78 | 158,78 | 74,97 | 115,465 | 142,01 | 152,05 | 233,4 | 284,15 |
|  | Q | var | 15,48 | 30,625 | 36,99 | 20,9 | 18,34 | 23,85 | 24,9 | 39,58 | 48,42 |
|  | R f |  | 298,6 | 334,78 | 352,62 | 320,74 | 623 | 674,41 | 273,81 | 307,7 | 327,6 |

Tabulka naměřených a vypočtených hodnot:

B)	Měření výkonu 3-fázového proudu metodou dvou wattmetr

| typ zátěže: | souměrná | nesouměrná I. | nesouměrná II. |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo měření: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1 | d | 76 | 102 | 118 | 76 | 100 | 116 | 76 | 101 | 117 |
|  | 2 | d | 76 | 101 | 116 | 75 | 99 | 115 | 76 | 100 | 116 |
|  | 3 | d | 75 | 100 | 115 | 75 | 100 | 115 | 75 | 100 | 115 |
| U | K v1 | V/d | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 |
|  | K v2 | V/d | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 |
|  | K v3 | V/d | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 | 260/130 |
|  | U 1 | V | 152 | 204 | 236 | 152 | 200 | 232 | 152 | 202 | 234 |
|  | U 2 | V | 152 | 202 | 232 | 150 | 198 | 230 | 152 | 200 | 232 |
|  | U 3 | V | 150 | 200 | 230 | 150 | 200 | 230 | 150 | 200 | 230 |
|  | 1 | d | 17 | 20 | 22 | 17 | 20 | 22 | 29 | 34 | 37 |
|  | 2 | d | 18 | 21 | 22 | 18 | 21 | 22 | 34 | 40 | 43 |
|  | 3 | d | 18 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 | 56 |
| I | K A1 | A/d | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 |
|  | K A2 | A/d | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 |
|  | K A3 | A/d | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100 |
|  | I 1 | A | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,34 | 0,4 | 0,44 | 0,58 | 0,68 | 0,74 |
|  | I 2 | A | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,36 | 0,42 | 0,44 | 0,68 | 0,80 | 0,86 |
|  | I 3 | A | 0,36 | 0,42 | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 1,02 | 1,12 |
|  | 1 | d | 11 | 17 | 21 | 11 | 16 | 21 | 18 | 28 | 35 |
|  | 2 | d | 13 | 21 | 36 | 13 | 20 | 26 | 25 | 40 | 50 |
|  | 3 | d | 10 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 52 |
| P | K W1 | W/d | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 |
|  | K W2 | W/d | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 |
|  | K W3 | W/d | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 | 2,5*240/120 |
|  | P 1 | W | 55 | 85 | 105 | 55 | 80 | 105 | 90 | 140 | 175 |
|  | P 2 | W | 52 | 84 | 104 | 52 | 80 | 104 | 100 | 160 | 200 |
|  | P 3 | W | 50 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 |
| cos |  1 | - | 1,06 | 1,041 | 0,967 | 1,06 | 1 | 1,0286 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| cos | 2 | - | 0,9502 | 0,99 | 1,018 | 0,9629 | 0,962 | 1,027 | 0,967 | 1 | 1 |
| cos | 3 | - | 0,9259 | 1,0119 | 0,9924 | 0 | 0 | 0 | 0,9848 | 1,0096 | 1 |
| cos |  | - | 0,978 | 1,0143 | 0,99 | 0,6743 | 0,654 | 0,6852 | 0,9006 | 1,0004 | 1,0033 |
|  |  1 | ° | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  | 2 | ° | 18° 9´ | 8° 6´ | - | 15° 39´ | 15° 50´ | - | 14° 45´ | 0 | 0 |
|  | 3 | ° | 22° 11´ | - | 7° 4´ | 90° | 90° | 90° | 10° | - | - |
|  |  | ° | 12° 2´ | - | 7° 4´ | 47° 36´ | 49° 9´ | 46° 44´ | 7° 51´ | - | - |
|  | U f | V | 87,35 | 116 | 232,7/ | 150,7/ | 199,3/ | 230,7/ | 151,3/ | 200,7/ | 232/ |
| síť | U | V | 151,3 | 202 | 232 | 150 | 199 | 230 | 151,3 | 200,7 | 238,8 |
| hod. | I | A | 0,35 | 0,41 | 0,45 | 0,35 | 0,41 | 0,44 | 0,71 | 0,84 | 0,91 |
|  | P | W | 157 | 254 | 314 | 107 | 160 | 209 | 320 | 510 | 635 |
|  | S | VA | 188,16 | 254 | 314,8 | 126,5 | 192,5 | 244,99 | 321 | 510 | 635 |
|  | Q | var | 19,12 | 0 | 22,31 | 67,45 | 107,05 | 127,83 | 25,40 | 0 | 0 |
|  | R f |  | 248 | 282,92 | 297,65 | 248,59 | 280,64 | 302 | 123,03 | 137,46 | 147,20 |

A)	Měření výkonu 3-fázového proudu metodou tří wattmetrů

Příklad výpočtu:

Metoda A:

Metoda B:

Zhodnocení:

Úlohu jsme zapojili dle schématu a naměřené hodnoty zaznamenali do tabulky. Výsledné hodnoty P,Q,S,cos( se lišily v závislosti na typu měření. U obou metod jsme vypočetli přibližně stejné hodnoty požadovaných veličin až na zdánlivý výkon, který se výrazně lišil.